Opis predmetu zákazky:

„3D tlačiareň“

Základné údaje:

Názov / obchodné meno verejného obstarávateľa: 	Breco s. r. o.

Adresa sídla /miesta podnikania: 			Kalvária 3, 949 01  Nitra

IČO: 		52 846 547

Ulica č.: 	Kalvária 3

Obec: 		Nitra

PSČ: 		949 01

| P. č. | Názov položky/ tovaru | Merná jednotka | Požadovaný počet Kusov/balení |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3D tlačiareň | ks | 1 |

Podrobný opis predmetu zákazky:

3D tlačiareň - multifunkčné  zariadenie pozostáva z 3 častí:

- Samotná 3D tlačiareň s technológiou FDM/FFF, vhodná na tlač štandardných filamentov.

- Špeciálna prídavná hlava na tlač materiálov s nízkou aj vysokou viskozitou ako sú atramenty, farby, pasty a podobne. Je ju možné integrovať do 3D tlačiarne.

- Dávkovacie príslušenstvo k tlačovej hlave na tlač viskóznych materiálov a rôznych druhov pasty.

Parametre:

Technická špecifikácia 3D tlačiarne

Veľká 3D tlačiareň s veľkým inštalačným priestorom, minimálne 450 x 450 x 470 mm, stabilným rámom a vysokou presnosťou. Vhodná pre 3D tlač veľkých modelov, prototypov a hotových dielov.

- veľký inštalačný priestor 450 x 450 x 470 mm

- stabilný rám vďaka trojuholníkovej konštrukcii - menšie vibrácie a chyby

- BLTouch pre automatické vyrovnávanie

- trysky 0,4 a 0,8 mm: 3D tlač s vysokou presnosťou a vysokou rýchlosťou

- maximálna rýchlosť tlačovej hlavy 150 mm/s

- rýchle zahrievanie stavebnej dosky

- dva zdroje napájania pre základnú dosku a vyhrievaciu podložku - spoľahlivá nepretržitá prevádzka

- žiaruvzdorná hadička z PTFE - minimalizuje upchávanie

- o vytláčanie materiálu z tlačovej hlavy sa stará dvojstupňový vytláčací mechanizmus, pri nedostatku materiálu dôjde k automatickému pozastaveniu tlače

- výkonný motor s osou Y s dvoma hnacími pásmi

- senzor pre presnú detekciu stavu filamentu

- bezpečnostné prvky: chránený zdroj a  inteligentné obnovenie funkcie napájania v prípade výpadku energie

- dve vretená Z pre plynulý a synchrónny chod a najlepšie výsledky 3D tlače

- užívateľsky príjemný dotykový displej HD

- ergonomický dizajn

- ľahká inštalácia

- Možnosť  tlače z PC a SD karty

- tlačový materiál 1.75mm: ABS, ASA, PETG, PLA, PVA, TPU, Wood a ďalšie

Technológia tlače:	FFF - FDM - LPD

Displej tlačiarne:	Dotykový - displej

Podporované operačné systémy: Windows (7 +), Mac OS X (10.7 +), Linux (Ubuntu 12.04 +)

Typ extrudéra:	Bowden extrudér

Počet extrudérov:	Single

Podporované formáty (Slicer): STL, OBJ

Vyhrievacia podložka:	Áno

Priemer filamentu:	1,75 mm

Priestor na výrobu [DxŠxV]:	450 x 450 x 470 mm

Technická špecifikácia tlačovej hlavy

Jednokomponentná tlačová hlava vhodná pre 3D tlač viskóznych materiálov s nízkou aj vysokou viskozitou ako sú atramenty, farby, akryláty, polyuretány, silikóny, keramické pasty, pasty na báze plastizolov a podobne.

Technológia dávkovania založená na princípe tzv. nekonečného pistonu, umožňujúca lineárny vzťah medzi rýchlosťou a objemom dávkovania tak, že toto  je vždy konštantné.

Objemové dávkovanie: 0,03 - 3,3 ml/s

Presnosť dávkovania: +- 1%

Možnosť vyhrievania tlačovej hlavy - samotné vyhrievacie zariadenie však nie je súčasťou dodávky.

Minimálna hrúbka vrstvy: 	0,1 mm

Max. dávkovací tlak: 		20 bar

Výstupný tlak: 			max 6 bar

Pracovná teplota: 		10 - 40 ℃

Teplota materiálu: 		10 - 70 ℃

Motor: 				24 V stepper motor s prevodom

Dávkovacia ihla: 		Luer lock

Jednoduchá integrácia s bežne dostupnými 3D tlačiarňami s technológiou FMD/FFF

CE certifikácia

Váha:				 maximálne 0,8 kg

Suck-back systém umožnujúci čistý začiatok aj koniec vrstvy, zabraňuje kvapnutiu tlačeného materiálu alebo jeho prebytku pri ukončení.

Možnosť dávkovania materiálu pomocou stlačeného vzduchu.

Jednoduchá integrácia s bežne dostupnými zásobníkmi viskózneho materiálu.

Jednoduchá údržba a dlhá životnosť.

Technická špecifikácia dávkovacieho príslušenstva

- 75 ml HDPE kartuša číra, SEMCO. Dĺžka 101.60 mm, priemer 40.40mm, 10 ks

- Univerzálny stierací piest LDPE pre kartuše Semco s objemom 75, 180, 240 a 360 ml., 10 ks

- Tlakové kovové puzdro pre 75 ml kartušu Semco, 1 ks

- Hliníkový uzáver ku kovovému tlakovému puzdru s tesniacim krúžkom do 7 bar. Vhodný pre puzdra 75 až 360 ml na Semco kartuše s vnútorným závitom. Vnútorný priemer cca 47 mm. Rýchlospojka pre pripojenie stlačeného vzduchu - hadičky 6/4 mm, 1 ks.

Požadované súvisiace služby s dodaním predmetu zákazky:

Dodanie tovaru zahŕňa kompletnú inštaláciu a uvedenie 3D tlačiarne s príslušenstvom do prevádzky.

Miesto/miesta dodania:

Kalvária 3, 949 01  Nitra

Lehota dodania tovaru:

21 dní od prijatia objednávky

Splatnosť faktúry:

14 dní