pOpis predmetu zákazky:

„termolis“

Základné údaje:

Názov / obchodné meno verejného obstarávateľa: 	Breco s. r. o.

Adresa sídla /miesta podnikania: 			Kalvária 3, 949 01  Nitra

IČO: 		52 846 547

Ulica č.: 	Kalvária 3

Obec: 		Nitra

PSČ: 		949 01

| P. č. | Názov položky/ tovaru | Merná jednotka | Požadovaný počet Kusov/balení |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Termolis | ks | 1 |
| 2. |  |  |  |

Podrobný opis predmetu zákazky:

Transferová termolisová zostava:

Zariadenie pozostáva z tepelného lisu s pracovnou doskou 80 x 100 cm a transferovej tlačiarne s minimálnou veľkosťou tlače 44”.

Popis:

Veľkoformátový tepelný lis s rozmerom platne minimálne 80x100 cm. Ohrievaná platňa je ovládaná  automatickým pneumatickým systémom pomocou robustného a odolného pneumatického valca. Spodná platňa je vysúvateľná. Pracuje v zostave s transferovou tlačiarňou s podávaním papiera v rolkách o šírke minimálne 44”.

Technická špecifikácia tepelného lisu:

- Typ prístroja: termolis s automatickým pneumatickým ovládaním a jednou vyhrievanou platňou

- Rozmer platne minimálne 80x100 cm

- Spodná platňa: výsuvná

- Potlačiteľné materiály: minimálne do hrúbky 60 mm

- Potreba nezávislého zdroja pneumatického tlaku: áno

- Napätie: 3x380V

- Príkon max 7,5 KW

- Rozsah nastaviteľných teplôt: 0-999 sekúnd

- Maximálna teplota: minimálne 255⁰C

- Presnosť ovládania teploty ±0,5%

- Manometer pre presné nastavenie tlaku

- Digitálny ukazovateľ teploty a času

Technická špecifikácia tlačiarne:

- Rozlíšenie: 720 × 1 440 dpi

- Šírka tlače: minimálne 44”

- Typ tlačiarne: CMYK, vhodná na sublimáciu

- Podávanie papiera: v rolkách, prípadne v samostatných formátoch až do veľkosti A0

- Typ atramentových zásobníkov: dopĺňateľný

- Tlačiareň dodávaná s profesionálnym rip softwérom

Miesto/miesta dodania:

Kalvária 3, 949 01  Nitra

Lehota dodania tovaru:

4 týždne od objednávky

Splatnosť faktúry:

14 dní