Identifikácia uchádzača

| Názov organizácie: |  |
| --- | --- |
| Sídlo organizácie: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| IČ DPH: |  |
| Zapísaný (ŽR SR, OR SR, iné): |  |
| Kontaktná osoba dodávateľa: |  |
| Telefón: |  |
| E-mail: |  |
| Dátum a miesto vypracovania cenovej ponuky: |  |
| Typové označenie 3D tlačiarne 1 ks Výrobca: |  |
| Čestne prehlasujem, že návrh cenovej ponuky napĺňa jednotlivé parametre špecifikácie predmetu zákazky v plnom rozsahu. Podpis |

| 3D tlačiareň s príslušenstvom | Cena v eur bez DPH | Cena v eur s DPH |
| --- | --- | --- |
| Účel obstarávanej technológie: Výroba a potlač ekologických tašiek a obalov | Navrhovaný parameter: |  |  |
| Hlavné technické údaje pre 3D tlačiareň s príslušenstvom 1 ks | 3D tlačiareň 1 ks | veľký inštalačný priestor 450 x 450 x 470 mm | áno | [áno/nie] |  |  |
|  |  | stabilný rám vďaka trojuholníkovej konštrukcii - menšie vibrácie a chyby | áno | [áno/nie] |  |  |
|  |  | BLTouch pre automatické vyrovnávanie | áno | [áno/nie] |  |  |
|  |  | trysky 0,4 a 0,8 mm: 3D tlač s vysokou presnosťou a vysokou rýchlosťou | áno | [áno/nie] |  |  |
|  |  | maximálna rýchlosť tlačovej hlavy 150 mm/s | áno | [áno/nie] |  |  |
|  |  | rýchle zahrievanie stavebnej dosky | áno | [áno/nie] |  |  |
|  |  | dva zdroje napájania pre základnú dosku a vyhrievaciu podložku - spoľahlivá nepretržitá prevádzka | áno | [áno/nie] |  |  |
|  |  | žiaruvzdorná hadička z PTFE - minimalizuje upchávanie | áno | [áno/nie] |  |  |
|  |  | o vytláčanie materiálu z tlačovej hlavy sa stará dvojstupňový vytláčací mechanizmus, pri nedostatku materiálu dôjde k automatickému pozastaveniu tlače | áno | [áno/nie] |  |  |
|  |  | výkonný motor s osou Y s dvoma hnacími pásmi | áno | [áno/nie] |  |  |
|  |  | senzor pre presnú detekciu stavu filamentu | áno | [áno/nie] |  |  |
|  |  | bezpečnostné prvky: chránený zdroj a inteligentné obnovenie funkcie napájania v prípade výpadku energie | áno | [áno/nie] |  |  |
|  |  | dve vretená Z pre plynulý a synchrónny chod a najlepšie výsledky 3D tlače | áno | [áno/nie] |  |  |
|  |  | užívateľsky príjemný dotykový displej HD | áno | [áno/nie] |  |  |
|  |  | ergonomický dizajn | áno | [áno/nie] |  |  |
|  |  | Možnosť tlače z PC a SD karty | áno | [áno/nie] |  |  |
|  |  | tlačový materiál 1.75mm: ABS, ASA, PETG, PLA, PVA, TPU, Wood a ďalšie | áno | [áno/nie] |  |  |
|  |  | Technológia tlače: FFF - FDM - LPD | áno | [áno/nie] |  |  |
|  |  | Dotykový - displej | áno | [áno/nie] |  |  |
|  |  | Podporované operačné systémy: Windows (7 +), Mac OS X (10.7 +), Linux (Ubuntu 12.04 +) | áno | [áno/nie] |  |  |
|  |  | Typ extrudéra: Bowden extrudér | áno | [áno/nie] |  |  |
|  |  | Počet extrudérov: Single | áno | [áno/nie] |  |  |
|  |  | Podporované formáty (Slicer): STL, OBJ | áno | [áno/nie] |  |  |
|  |  | Vyhrievacia podložka: Áno | áno | [áno/nie] |  |  |
|  |  | Priemer filamentu: 1,75 mm | áno | [áno/nie] |  |  |
|  |  | Priestor na výrobu [DxŠxV]: 450 x 450 x 470 mm | áno | [áno/nie] |  |  |
|  | Špeciálna prídavná hlava na tlač 1 ks | Objemové dávkovanie: 0,03 - 3,3 ml/s | áno | [áno/nie] |  |  |
|  |  | Presnosť dávkovania: +- 1% | áno | [áno/nie] |  |  |
|  |  | Možnosť vyhrievania tlačovej hlavy - samotné vyhrievacie zariadenie však nie je súčasťou dodávky. | áno | [áno/nie] |  |  |
|  |  | Minimálna hrúbka vrstvy: 0,1 mm | áno | [áno/nie] |  |  |
|  |  | Max. dávkovací tlak: 20 bar | áno | [áno/nie] |  |  |
|  |  | Výstupný tlak: max 6 bar | áno | [áno/nie] |  |  |
|  |  | Pracovná teplota: 10 - 40 ℃ | áno | [áno/nie] |  |  |
|  |  | Teplota materiálu: 10 - 70 ℃ | áno | [áno/nie] |  |  |
|  |  | Motor: 24 V stepper motor s prevodom | áno | [áno/nie] |  |  |
|  |  | Dávkovacia ihla: Luer lock | áno | [áno/nie] |  |  |
|  |  | Jednoduchá integrácia s bežne dostupnými 3D tlačiarňami s technológiou FMD/FFF | áno | [áno/nie] |  |  |
|  |  | Váha: maximálne 0,8 kg | áno | [áno/nie] |  |  |
|  |  | Suck-back systém umožnujúci čistý začiatok aj koniec vrstvy, zabraňuje kvapnutiu tlačeného materiálu alebo jeho prebytku pri ukončení. | áno | [áno/nie] |  |  |
|  |  | Možnosť dávkovania materiálu pomocou stlačeného vzduchu. | áno | [áno/nie] |  |  |
|  | Dávkovacie príslušenstvo k tlačovej hlave | 75 ml HDPE kartuša číra, SEMCO. Dĺžka 101.60 mm, priemer 40.40mm, 10 ks | áno | [áno/nie] |  |  |
|  |  | Univerzálny stierací piest LDPE pre kartuše Semco s objemom 75, 180, 240 a 360 ml., 10 ks | áno | [áno/nie] |  |  |
|  |  | Tlakové kovové puzdro pre 75 ml kartušu Semco, 1 ks | áno | [áno/nie] |  |  |
|  |  | Hliníkový uzáver ku kovovému tlakovému puzdru s tesniacim krúžkom do 7 bar. | áno | [áno/nie] |  |  |
|  |  | Vhodný pre puzdra 75 až 360 ml na Semco kartuše s vnútorným závitom. Vnútorný priemer cca 47 mm. Rýchlospojka pre pripojenie stlačeného vzduchu - hadičky 6/4 mm, 1 ks. | áno | [áno/nie] |  |  |
| Ďalšie požiadavky k dodaniu a sfunkčneniu zariadenia | Doprava na miesto |  |  |
|  | Montáž, zapojenie, uvedenie do prevádzky |  |  |
| Celková cena v eur bez DPH: |  |  |
| Celková cena v eur s DPH: |  |  |