Identifikácia uchádzača

| Názov organizácie: |  |
| --- | --- |
| Sídlo organizácie: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| IČ DPH: |  |
| Zapísaný (ŽR SR, OR SR, iné): |  |
| Kontaktná osoba dodávateľa: |  |
| Telefón: |  |
| E-mail: |  |
| Dátum a miesto vypracovania cenovej ponuky: |  |
| Typové označenie Transferová termolisová zostava 1 ks Výrobca: |  |
| Čestne prehlasujem, že návrh cenovej ponuky napĺňa jednotlivé parametre špecifikácie predmetu zákazky v plnom rozsahu. Podpis |

| 3D tlačiareň s príslušenstvom | Cena v eur bez DPH | Cena v eur s DPH |
| --- | --- | --- |
| Účel obstarávanej technológie: Výroba a potlač ekologických tašiek a obalov | Navrhovaný parameter: |  |  |
| Hlavné technické údaje pre Transferovú termolisovú zostavu 1 ks | Termolis 1 ks | termolis s automatickým pneumatickým ovládaním a jednou vyhrievanou platňou | áno | [áno/nie] |  |  |
|  |  | Rozmer platne minimálne 80x100 cm | áno | [áno/nie] |  |  |
|  |  | Spodná platňa: výsuvná | áno | [áno/nie] |  |  |
|  |  | Potlačiteľné materiály: minimálne do hrúbky 60 mm | áno | [áno/nie] |  |  |
|  |  | Potreba nezávislého zdroja pneumatického tlaku | áno | [áno/nie] |  |  |
|  |  | Napätie: 3x380V | áno | [áno/nie] |  |  |
|  |  | Príkon max 7,5 KW | áno | [áno/nie] |  |  |
|  |  | Rozsah nastaviteľných teplôt: 0-999 sekúnd | áno | [áno/nie] |  |  |
|  |  | Maximálna teplota: minimálne 255⁰C | áno | [áno/nie] |  |  |
|  |  | Presnosť ovládania teploty ±0,5% | áno | [áno/nie] |  |  |
|  |  | Manometer pre presné nastavenie tlaku | áno | [áno/nie] |  |  |
|  |  | Digitálny ukazovateľ teploty a času | áno | [áno/nie] |  |  |
|  | Tlačiareň 1 ks | Rozlíšenie: 720 × 1 440 dpi | áno | [áno/nie] |  |  |
|  |  | Tlačiareň dodávaná s profesionálnym rip softwérom | áno | [áno/nie] |  |  |
|  |  | Šírka tlače: minimálne 44” | áno | [áno/nie] |  |  |
|  |  | Typ tlačiarne: CMYK, vhodná na sublimáciu | áno | [áno/nie] |  |  |
|  |  | Podávanie papiera: v rolkách, prípadne v samostatných formátoch až do veľkosti A0 | áno | [áno/nie] |  |  |
|  |  | Typ atramentových zásobníkov: dopĺňateľný | áno | [áno/nie] |  |  |
| Ďalšie požiadavky k dodaniu a sfunkčneniu zariadenia | Doprava na miesto |  |  |
|  | Montáž, zapojenie, uvedenie do prevádzky |  |  |
| Celková cena v eur bez DPH: |  |  |
| Celková cena v eur s DPH: |  |  |